Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Поръчката касае извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сградата на Национален учебен център при Агенция „Митници”, гр.София, бул.”Брюксел”№1. Имота се стопанисва и управлява от Агенция „Митници”, която съвместно с Министерство на финансите ще съгласува графика за изпълнение на СМР.

Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са демонтаж и монтаж на дограма, вкл.интериорни врати, подмяна на подови настилки и окачен таван, мазачески и бояджийски работи, ремонт на санитарни възли – водопроводна инсталация, настилки и облицовки, санитарен фаянс и арматура. Предвидена е вертикална планировка на прилежащата към сградата земя, частичен ремонт на покрив и вентилационните блокове в кухнята. Предвижда се и газифициране на сградата. Видовете и количествата СМР, предвидени за изпълнение са съгласно приложена количествена сметка към документацията за процедурата.

Ремонтните работи следва да бъдат съобразени с действащата към момента на изпълнението нормативна уредба в отрасъл „Строителство” и ще се изпълняват в посочения обем.

Всеки участник за изпълнител на обществената поръчка остойностява приложената количествена сметка с ценовите показатели записани в офертата.

След изготвяне на количествено-стойностна сметка за посочените СМР към общата стойност се прибавят 10% непредвидени разходи.

При възникване в хода на ремонтните работи на непредвидени видове СМР, те ще се остойностяват с посочените от изпълнителя ценови показатели, разходни норми по УСН и ТНС, и стойността на материалите, доказана с фактури.

Непредвидени видове и количества работи се доказват с двустранно подписани протоколи от изпълнител и инвеститор.

Телефон за информация – 02/9859-2710 инж.Светослав Нинов

Приложения:

- Количествена сметка на видовете строително-монтажни работи, които ще се изпълняват

- Схеми за растера и отваряемостта на предвидената за подмяна дограма, като повторяемостта на типа прозорци е следната: типA - 42бр., типB -4бр., типC - 4бр., типD - 4бр., типE - 41бр., типF - 8бр., типG - 8бр.

| ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |
| --- |
| Основен ремонт на Национален учебен център на Агенция Митници |
| бул. "Брюксел" №1 - София |
| № | ВИД НА СМР | Е. |  | ЕД. | ОБЩО |
|  |  | Мяр. | КОЛИЧ. | ЦЕНА |  |
|  | АС ЧАСТ |  |  |  |  |
|  | І. ПОКРИВ |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия на воронка на ІІІ етаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на хидроизолация | кв.м. | 9,00 |  |  |
| 3 | Хидроизолация І-ви пласт полимерна битумна мембрана с тегло 3,5 кг | кв.м. | 9,00 |  |  |
| 4 | Хидроизолация ІІ пласт полимерна битумна мемврана АПП с основа от нетъкан текстил с тегло 4,5 кг и посипка от минерални шисти | кв.м. | 9,00 |  |  |
| 5 | Изчукване подкожушена мазилка по коминните тела на ІІІ-ти и ІV-ти етаж | кв.м. | 14,00 |  |  |
| 6 | Външна вароциментова мазилка на комини | кв.м. | 14,00 |  |  |
| 7 | Монтаж на ПВЦ капкобранни лайсни с теракол по периферията на коминните шапки | м. | 44,00 |  |  |
| 8 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | куб.м. | 0,70 |  |  |
|  | ІІ. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на окачен таван "Хънтър-Дъглас" | кв.м. | 1015,00 |  |  |
| 2 | Сваляне тапети | кв.м. | 2518,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на ал. дограма общо | кв.м. | 392,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на дървени врати | бр. | 62,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж мокет | кв.м. | 1074,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж первази | м. | 800,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж фаянсова облицовка | кв.м. | 288,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж настилка от теракот | кв.м. | 68,00 |  |  |
| 9 | Пренос обзавеждане | ч.ч. | 102,00 |  |  |
| 10 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | куб.м. | 167,00 |  |  |
|  | ІІІ. МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Гипсова шпахловка | кв.м. | 2548,00 |  |  |
| 2 | Трикратно боядисване с латекс | кв.м. | 2548,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на окачен таван 60/60 тип "Армстронг" | кв.м. | 1015,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма трикамерна съгласно приложена схема, цвят бял | кв.м. | 392,00 |  |  |
| 5 | Изкърпване около врати и прозорци | м. | 1334,00 |  |  |
| 6 | Измазване около прозорци външно с теракол | м. | 685,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки и подпрозоречен перваз с дълж. 3,5 м и Н = 1 м | бр. | 20,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки и подпрозоречен перваз с дълж. 9 м и Н = 1 м | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки и подпрозоречен перваз с дълж.7 м и Н = 1 м | бр. | 4,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки и подпрозоречен перваз с дълж.3 м и Н = 1 м | бр. | 10,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки и подпрозоречен перваз с обща дълж. 42 м и Н = 1 м | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Блажно боядисване на чугунен радиатор 60/140 | бр. | 56,00 |  |  |
| 13 | Соморазливна циментова замазка до 5 мм | кв.м. | 1069,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ламинат К32, АС4 с подложка |  | 978,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази, вкл. клипсове и дюбели | м. | 820,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ врати 70/210 - компл със сервизна брава | бр. | 14,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж вътрешни врати от MDF с размери 100/200 и каса 10 см включително первази и секретна брава с дръжки | бр. | 55,00 |  |  |
| 18 | Боядисване с фасаген по ок. тавани "Хънтър дъглас" | кв.м. | 96,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на фаянс по стени | кв.м. | 311,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на теракот | кв.м. | 77,00 |  |  |
| 21 | Изстъргване на таван и шприц с теракол | кв.м. | 12,00 |  |  |
| 22 | Ситно пръскана мазилка по таван-бяла | кв.м. | 12,00 |  |  |
| 23 | Месингови преходни лайсни | м. | 70,00 |  |  |
| 24 | Стени с дебелина 8 см от хидроустойчив гипсокартон на метална конструкция, дебелина на гипсокартона 12,5 мм, включително пълнеж от минерална вата, закладни части и ъглозащитни шини и каси за врати | кв.м. | 16,00 |  |  |
| 25 | Направа отвор в стена 90Х210 | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Оформяне на вентилационен отвор с розетка | бр. | 1,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж теракот | кв.м. | 40,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на винилова настилка, вкл. первази за фитнес зала | кв.м. | 50,00 |  |  |
|  | ІV. РЕМОНТ НА ВХОДНО СТЪЛБИЩЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт на челата на стъпала от мрамор 4,80Х0,10 м с арматурна мрежа и циментово лепило | бр. | 12,00 |  |  |
| 2 | Ремонт на лощадка от мраморни плочи 7Х1 м с подложка от бетон 0,10 м и залепване с циментово лепило | кв.м. | 7,00 |  |  |
|  | V. РЕМОНТ ПОКРИВ НАД КОТЕЛНО |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настилка от мозаечни плочи със запазване на плочите | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 2 | Направа армирана цим. замазка 4 см | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 3 | Хидроизолация І-ви пласт полимерна битумна мембрана с тегло 3,5 кг | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 4 | Хидроизолация ІІ пласт полимерна битумна мемврана АПП с основа от нетъкан текстил с тегло 4,5 кг | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 5 | Направа цим. замазка 2 см | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 6 | Настилка от мозаечни плочи на цим. лепило /20% нови/ | кв.м. | 55,00 |  |  |
| 7 | Ремонт и възстановяване на стени от обработен камък - варовик " глиц" | м2 | 20,00 |  |  |
|  | VІ. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  |  |
| 1 | Тънък изкоп за подравняване до 40 см с натоварване и извозване | м3 | 210,00 |  |  |
| 2 | Основно подравняване-ръчно | кв.м. | 525,00 |  |  |
| 3 | Водещи бетонови ивици, вкл. изкоп и монтаж | л.м. | 95,00 |  |  |
| 4 | Застилане с паркингови елементи | кв.м. | 525,00 |  |  |
|  | ЧАСТ ВК |  |  |  |  |
|  | І.ПОДМЯНА ВВК |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна същ. водопровод с ППР PN 20 с алум. Ф 40 с топлоизолация | м | 110,00 |  |  |
| 2 | Подмяна същ. водопровод с ППР PN 16 с алум. Ф 40 с топлоизолация | м | 110,00 |  |  |
| 3 | Подмяна същ. водопровод с ППР PN 20 с алум. Ф 32 с топлоизолация | м | 30,00 |  |  |
| 4 | Подмяна същ. водопровод с ППР PN 16 с алум. Ф 32 с топлоизолация | м | 30,00 |  |  |
| 5 | Кран сферичен ППр 40 мм | бр. | 12,00 |  |  |
|  | ІІ.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - РАЗВОДКИ |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна същ. водопровод с ППР PN 20 Ф 20 с топлоизолация т. и ст. вода | м. | 168,00 |  |  |
| 2 | Смяна ПВЦ канал Ф 50 | м. | 65,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 14,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на мивка | бр. | 13,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на тоалетна чиния с казанче | бр. | 13,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка средна - комплект с никел. сифон | бр. | 14,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж тоал.чиния с ниско пром. казанче | бр. | 14,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж сферичен кран Ф20 | бр. | 28,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на душ батерия | бр. | 14,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на батерия за мивка | бр. | 14,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на огледало с шкаф за баня | бр. | 14,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за санитарен възел-месингови | бр. | 14,00 |  |  |
| 13 | Направа ПВЦ канал Ф 50 | м | 5,00 |  |  |
|  | ЧАСТ ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ЕВНН4 1450/2100 м3/ч. , 19/42 daN/м2, 940/1400 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ЕВСН 215 1247 м3/ч., 78,4 daN/м2, 3150 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж вентилаторен блок с вентилатор 2300 м3/ч., 60 daN/м2, 1500 об/мин, | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ЕВСН4 25,1107/2100 м3/ч. , 622 daN/м2, 2800 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Монтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ЕВНН 4 1450/2100 м3/ч. , 19/42 daN/м2, 940/1400 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Монтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ЕВСН 215 1247 м3/ч., 78,4 daN/м2, 3150 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Монтаж вентилаторен блок с вентилатор 2300 м3/ч., 60 daN/м2, 1500 об/мин, | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Монтаж вентилаторен блок с вентилатор тип ВНСН 25,1107/2100 м3/ч. , 622 daN/м2, 2800 об/мин | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Измервания | бр. | 4,00 |  |  |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осв.тела "Луна" /ф150мм/ 220V в окачен таван фоаета, включително кабели | бр. | 186,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осв.тела "Луна" /220 V , вкл. енергоспестяваща лампа/ 37 броя в окачен таван фоае/1,2 и 3 етаж/, включително ново ел. захранване от етажно табло | бр. | 3,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж осв.тела "Луна" /220 V , вкл. енергоспестяваща лампа/ 32 броя в окачен таван фоае-4 етаж, включително ново ел. захранване от етажно табло | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж осв.тела "Луна" /220 V , вкл. енергоспестяваща лампа/ 27 броя в окачен таван фоае-сутерен, включително ново ел. захранване от етажно табло | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж осв.тела "Луна" /220 V , вкл. енергоспестяваща лампа/ 16 броя в окачен таван входно фоае, включително ново ел. захранване от етажно табло | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж автоматични предпазители монофазни 25А за етажни табла | бр. | 20,00 |  |  |
| 7 | Контактен излаз до 15м в окачен таван от етажно табло със СВТ 2х2,5мм2 до р.к. във всяка стая | бр. | 36,00 |  |  |
| 8 | Контактен излаз с ПВВМ 2х2,5мм2 от р.к. в стая до контакти за скрита инсталация по 5 бр. в стая | бр. | 36,00 |  |  |
| 9 | Прозвъняване съществуващи токови кръгове и съоръжения | бр. | 166,00 |  |  |
| 10 | Подвързване на съоръжения с ухо и без ухо до 2,5мм2 | бр. | 566,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на ЛОТ | бр. | 78,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж и монтаж на ПИ датчици | бр. | 34,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 264,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 с огледална решетка за вграждане в окачен таван | бр. | 45,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 с параболична решетка за вграждане в окачен таван | бр. | 30,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ключове обикновени, серия, девиаторни | бр. | 97,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 167,00 |  |  |
| 18 | Направа лампен излаз с ПВВМ под мазилката до 4 м | бр. | 15,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло | бр. | 30,00 |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж на ЛОТ 4х18 -открит монтаж | бр. | 106,00 |  |  |
|  | Част противопожарен водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Направа на траншеен изкоп | м3 | 155,00 |  |  |
| 2 | Извозване на излишна пръст на депо | м3 | 8,00 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 8,00 |  |  |
| 4 | Засипване и трамбоване на земни маси | м3 | 147,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на чугунен водопровод DN100 | м | 100,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на двойно муфено парче с фланшово отклонение Ф200/100 | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на двойно муфено парче с фланшово отклонение Ф100/80 | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на преход муфа-фланец Ф100 | бр | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на СК DN 100 с охр. Гарнитура | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на СК DN80 | бр | 2,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на преход Ф100/80 мм | бр | 1,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ПХ 70/80 | бр | 2,00 |  |  |
| 13 | Направа на улични шахти от сглобяеми елементи | бр | 2,00 |  |  |
| 14 | Направа на връзка към същ. lодопровод | бр | 1,00 |  |  |
| 15 | Изпитване на водопровод | бр | 1,00 |  |  |
|  | Част газификация - В котелната централа е монтиран котел водогреен ОН 1000 работещ на течно гориво нафта. С газифициране на котелната централа ще се преустрои горивната уредба на котела |  |  |  |  |
| 1 | Изготвяне и съгласуване на проект на площадков газопровод и газификация на котелното помещение в това число маш. технологично и електро | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Оборудване |  |  |  |  |
| 2 | Изграждане на площадков газопровод | м. | 70,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на газо - нафтова горелка | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на газов тракт пред горелката | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Газ сигнализация - доставка и монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Взривозащитена вентилация -цялостна доставка и монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Електрооборудване - цялостно | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Цялостна доставка и монтаж на технологично оборудване в т. ч. безразрушителен контрол | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Строителна част - изкоп и обратна засипка на газопровод | м. | 70,00 |  |  |
| 10 | Регистриране на газопровода и котела | бр. |  |  |  |
| 11 | Регистриране на газопровода и котела | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Такса за присъединяване към газоразпределение | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всичко с ДДС: |  |  |  |  |