Доставка на продукти за ъпгрейд на мрежата за пренос на данни на

Министерство на финансите

Техническа спецификация

Съдържание

1.	Общи данни	2

2.	Цел на ъпгрейда	2

3.	Обхват на ъпгрейда	2

4.	Дейности по ъпгрейда	3

5.	Гаранционна поддръжка	3

## Общи данни

МФ притежава собствена мрежа за пренос на данни с национално покритие. Мрежата има  мащабируема, управляема, високоскоростна архитектура за предоставяне на услуги като IP VPN, Internet, VPDN  и др. Ядрото на мрежата, която се поддържа, представлява високоскоростен IP-базиран гръбнак (Backbone) с много добра гъвкавост и ефективно централизирано управление на всички услуги в мрежата, както и възможност за добавяне и управление на допълнителни мрежови услуги. Инфраструктурата на опорната и агрегиращата част на мрежата дават възможност за достъп до всички налични услуги в мрежата.

Частта за достъп на мрежата е също IP-базирана и реализирана върху маршрутизатори за достъп, които са разположени при потребителите на мрежата, но също се подчиняват на единната схема за централизирано управление и контрол на функционалността.

Мрежата е изградена изцяло с маршрутизитори на Cisco Systems Inc..

На този етап МФ ще модернизира мрежата си чрез внедряване на  високопроизводителни агрегиращи устройства, способни да поемат нарасналия няколкократно обмен на данни, разнообразни интерфейси за използване на предлагания пренос и повишаване на  нивото на сигурност в МПД на МФ чрез внедряване на Multi Protocol Label Switching (MPLS).

## Цел на ъпгрейда

Добавяне на нови функционални възможности  на маршрутизатор Cisco 7206VXR.;

2.2 Подобряване на пропускателната способност на Мрежа за пренос на данни на Министерство на финансите (МПД), повишаване на сигурността и внедряване на допълнителни услуги.

## Обхват на ъпгрейда

Софтуерен и хардуерен ъпгрейд  на маршрутизатори Cisco 7206VXR съгласно таблица 1.

Таблица 1

|  | Продукт | Описание | Броя |
| --- | --- | --- | --- |
| For Cisco 7206VXR | MEM-NPE-400-512MB= | 512MB Memory for NPE-400 in 7200 Series | 27 |
|  | MEM-NPE-G1-1GB= | Two 512MB mem modules (1GB total) for NPE-G1 in 7200 | 2 |
|  | MEM-NPE-G1-FLD256= | Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE-G1, 256 MB Option | 2 |
|  | MEM-I/O-FLD128M= | Cisco 7200 I/O PCMCIA Flash Disk, 128 MB Spare | 27 |
|  | CON-SNTE-7206 | Cisco 7206 SMARTnet Enhanced Maintenance | 28 |
|  | FL72-IPB-AISK9= | Cisco 7200 Series IP BASE to ADVANCED IP SERVICES Upgrade | 26 |
|  | FL72-ASK9-AISK9= | Cisco 7200 Series ADV SECURITY to ADV IP SERVICES Upgrade | 2 |

Разширяване на мрежата за предаване на данни на МФ с два броя маршрутизатори  Cisco 7606, окомплектовани съгласно таблица 2.

Таблица 2

|  | Продукт | Описание | Броя |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco 7606 | CISCO7606-S | Cisco 7606-S Chassis | 1 |
|  | FAN-MOD-6SHS | High Speed Fan Module for CISCO7606-S Chassis | 1 |
|  | 7606S-RSP720C-P | Cisco 7606S Chassis,6-slot,RSP720-3C,PS | 1 |
|  | MEM-RSP720-CF512M | C7600 RSP720 Compact Flash memory | 1 |
|  | MEM-RSP720-2G | C7600 RSP 720 1G to 2G Memory Upgrade | 1 |
|  | 2700W-AC | 2700 W AC Power Supply for 7604 | 1 |
|  | PWR-2700-AC | 2700W AC power supply for CISCO7606 | 1 |
|  | CAB-GSR16-EU | Cisco 12016 GSR AC Power Supply Cord, Europe | 2 |
|  | S764AIK9-12233SRB | Cisco 7600-RSP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH | 1 |
|  | FR-BRE-7600 | Bridged Routed Encapsulation License on Cisco 7600 | 1 |
|  | WS-X6724-SFP | Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) | 1 |
|  | MEM-XCEF720-512M | Cat 6500 512MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B) | 1 |
|  | WS-F6700-DFC3B | Catalyst 6500 Dist Fwd Card, 256K Routes for WS-X67xx | 1 |
|  | GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver | 2 |
|  | GLC-T | 1000BASE-T SFP | 1 |
|  | WS-X6582-2PA | Enhanced Fabric-enabled FlexWAN | 1 |
|  | MEM-CC-WAN-512M | Two 512 MB Memory modules for the two Enhanced FlexWAN Bays | 1 |
|  | RSP720-3C-GE | Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric, PFC3C, GE | 1 |
|  | PWR-2700-AC | 2700W AC power supply for CISCO7606 | 1 |
|  | MEM-CC-WAN-512M | Two 512 MB Memory modules for the two Enhanced FlexWAN Bays | 1 |

## Дейности по ъпгрейда

## Доставка на софтуерните и хардуерни продукти на Cisco Systems Inc., съгласно таблица 1 и таблица 2.

## Гаранционна поддръжка

## За оборудването по Таблица 1 следва да се осигури минимум 1 (една) година гаранция.

## За оборудването по Таблица 2 следва да се осигури 3(три) години гаранция.

## Гаранцията за оборудването по Таблица 1 и Таблица 2 да бъде издадена на Министерство на финансите и следва да осигурява:

  - Директен достъп до web-услуги за получаване на нови софтуерни и фърмуерни актуализации. Достъпът до тези ресурси следва да се осигури за целия период на гаранционното поддръжка така, както е посочено по-горе;

  - Директен достъп до web-услуги за регистрирани потребители, включващи използването на инструменти в реално време (on-line tools). Достъпът до тези ресурси следва да се осигури за целия период на гаранционното поддръжка така, както е посочено по-горе.