МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

НА ТЕХНИКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛО И ПЛЪТНОСТ ЗА КОНТРОЛНИ МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

ЛОТ №1

| № | ОПИСАНИЕ | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Везни с капацитет 4 - 6 кг, точност до 0,1 г Гаранция мин 12 месеца | 17 |
| 2 | Промишлени везни с капацитет 60 – 70 кг, с точност до 1 г, Гаранция мин 12 месеца | 10 |

ЛОТ №2

| № | ОПИСАНИЕ | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматичен цифров портативен денситометър с: осцилираща тръба и температурна компенсация за измерване на плътност, алкохолно съдържание и концентрации в спиртни напитки, вина, бира, нефтопродукти. Характерстики: обхват на измерването на плътност – от 0 до 1,9999 г/см3, обхват на измерването на температурата 0 – 400С; Точност на измерването: за плътност ( 0,001 г/см3; за температура ( 0,20С; Вградени електронни таблици за преизчисление на плътността при 15 0С и 200С, в алкохолни градуси, в градуси Brix, в градуси Plato. Запаметяване на данните за над 1000 измервания; Интерфейс RS 232 с IR порт. Аксесоари: стандартен комплект за работа, инструкция за работа с уреда на български език. Гаранция: мин. 12 месеца | 17 |